PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

Stavba: Zateplení obvodového pláště Obecního domu v Pálči

Investor:  Obec Páleč

Plán realizace:

1) Charakteristika objektu a výchozí stav

Jedná se o bytový dům se zvýšeným přízemím a dvěma nadzemními podlažími a obytným podkrovím. Dům je již osazen novými plastovými okny a je opatřen hladkou fasádní omítkou s poměrně výrazným členěním. Omítky v části fasád chybí nebo jsou narušeny.

Objekt je z cihelného zdiva. Na jižní straně jsou dva nefunkční balkony.

Objekt má půdorysné rozměry cca 15,3 x 10,75 m při výšce cca 8,25 pod římsu střechy.

2) Záměr stavebních úprav

Účelem provedených prací bude zateplení obvodového zdiva objektu polystyrenovými deskami v tl. 100mm, při zachování členění a všech prvků fasády. Součástí dodávky bude i odstranění nesoudržných omítek a doplnění hladkých omítek na veškerém obnaženém zdivu. Při stavbě budou odstraněny oba nefunkční balkony na jižní straně objektu.

Finální vrstva fasády bude tvořena probarvenými silikonovými tenkovrstvými omítkami v zrnitosti 1,5mm. Barevné řešení ve světlých odstínech bude určeno dohodou s investorem při provádění prací.

Součástí průvodní zprávy je přiložená fotodokumentace.